MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation BT–X7

Bedienungsanleitung

Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste “Konformitätserklärung”)

Der wahrscheinlich kleinste Lautsprecher der Welt mit MicroSD Slot !

Kabelloser Mini-Lautsprecher mit Bluetooth-Funktion und MicroSD Kartenslot in einzig- artigem Design, ideal für Smartphone, Tablet-PC, Computer, usw.

Besonderheiten

( Einfache Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen Geräten (= Pairing)

( Integrierte Freisprechfunktion mit eingebautem Mikrofon

( Integriertes MicroSD Kartenfach für MicroSD Karten bis 32GB

( Eingebauter, aufladbarer Lithium-Polymer 300mAh Akku

( Wiedergabezeit ca. 4 Stunden bei mittlerer Lautstärke

( Bluetooth Version 2.1 mit 2W Ausgangsleistung

( Lautstärkenregelung über Tasten und Ein-/Aus-Taste

( Ideal für unterwegs, leichte Installation, kristallklarer Ton

Produktübersicht

| 1 | Line–IN Anschluss | 8 | MicroSD Kartenfach |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | +/ Lautstärke zu erhöhen / zum nächsten Lied zu springen |
| 3 | EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN und START / PAUSE |
| 4 | /– Lautstärke zu verringern / zum letzten Lied zu springen |
| 5 | LED Anzeigelichter | 9 | Micro USB Ladeanschluss |
| 6 | M/ Modus / Freisprechfunktion | 10 | Aufhänger |
| 7 | Mikrofon (MIC) | 11 | Lautsprechermembran mit Schutzgitter |

Laden des Akkus

Das MicroUSB Kabel* (* im Lieferumfang) am MicroUSB Anschluss des Lautsprechers anschließen. Dann den USB Anschluss mit dem USB Eingang am PC oder mit einem 5V 500mAh USB Ladeadapter** verbinden (** nicht im Lieferumfang). Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Std. Während des Ladens leuchtet die rote LED kontinuierlich. Wenn der Lautsprecher voll aufgeladen ist, geht die rote LED aus. Den Akku bitte immer voll aufladen.

EIN-/AUSschalten: Die Taste  mindestens 3 Sekunden lang drücken.

Bluetooth Verbindung

(1) Wenn der Lautsprecher angeschaltet wird, blinken die rote und die blaue LED schnell im Wechsel. Nun ist der Lautsprecher bereit zum Pairing (= für die Bluetooth-Verbindung).

(2) Auf Ihrem Bluetooth-kompatiblen Gerät finden Sie unter Bluetooth-Einstellungen den Bluetooth Lautsprecher mit dem Namen “MusicMan NANO BT–X7”. Wählen Sie ihn aus und verbinden sie ihn mit Ihrem Smartphone. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen kurzen Ton, und die blaue LED blinkt nun langsam.

MicroSD Speicherkarte

Schalten Sie den Lautsprecher EIN. Schieben Sie die MicroSD Speicherkarte in das MicroSD Kartenfach. Der Lautsprecher arbeitet.

Es gibt zwei Navigationswege:

Entweder kann der Lautsprecher direkt über seine Tasten navigiert werden, oder Sie navigieren den Lautspecher über das Gerät, mit dem er über Bluetooth verbunden ist, z.B. Ihr Smartphone.

( Kurzes Drücken der  Taste für Pause und Abspielen.

( Kurzes Drücken der  Taste, um zum nächsten Lied zu springen.

( Kurzes Drücken der  Taste, um zum letzten Lied zu springen.

( Langes Drücken der  Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

( Langes Drücken der  Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Freisprechfunktion

Wenn ein Anruf reinkommt, drücken Sie kurz auf die  Taste, um die Freispechfunktion über das Mikrofon zu aktivieren und um den Anruf anzunehmen. Zum Beenden des Anrufes drücken Sie entweder wieder die  Taste, oder Sie beenden den Anruf direkt über das Bluetooth-verbundene Gerät, z.B. ein Smartphone.

( Der Lautsprecher kann Musik abspielen, wenn er ans Handy, MP3, MP4, PC, iPod oder an ein anderes Audiogerät angeschlossen wird, welches über eine 3,5mm Buchse oder Bluetooth verfügen muss.

Line–IN

Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Audiogerät mit der 3,5mm Buchse des Lautsprechers. Benutzen Sie hierzu das 3,5mm Kabel** (**nicht im Lieferumfang enthalten). Starten Sie die Audio-Wiedergabe von Ihrem Smartphone oder Audiogerät. Um in den Line–IN Modus zu gelangen, drücken Sie lange die MODE Taste. Sie hören die Audio-Wiedergabe über den Lautsprecher. Um die Audio-Wiedergabe zu beenden, trennen Sie das 3,5mm Kabel vom Lautsprecher.

Die Tasten  und  und  haben keine Funktion!

Technische Spezifikationen

| Bluetooth | Bluetooth Version 2.1 |
| --- | --- |
| Kartenfach | Für eine MicroSD Karte bis 32GB |
| Audio-Wiedergabe | Eingebaute 3,5mm Line–IN Buchse |
| Treiber | Ø 31mm, 4Ω, 2W |
| Verstärker | Klasse D H6871 |
| Eingang | 20 MV – 500 MV |
| Frequenz | 150 Hz – 18 KHz |
| Signal-Rausch-Verhältnis | S / N ≧ 85 dB |
| Klirrfaktor | THD ≦10% |
| Betriebsreichweite | ~ 10 m |
| Akku | Eingebauter, aufladbarer Li-Polymer 300mAh, 3.7V |
| Ladezeit | ~ 1,5 Stunden (aufladbar über MicroUSB Anschluss) |
| Wiedergabezeit | ~ 4 Stunden (mittlere Lautstärke) ~ 2 – 2,5 Stunden (höchste Lautstärke) |
| Betriebstemperatur | –10° ~ +50°C |
| Gewicht / Maße | 43g / Ø 33mm x 36mm |
| Lieferumfang | MusicMan® NANO Bluetooth Soundstation BT–X7, Micro USB Kabel, Bedienungsanleitung |

Warnungen

( Lautsprecher nur mit dem mitgelieferten originalen MicroUSB-Ladekabel aufladen.

( Lautsprecher nicht auseinanderbauen, da das Gerät beschädigt werden könnte, oder dies zu einem Kurzschluss führen könnte.

( Lautsprecher nicht fallen lassen oder schütteln, da dies zu Schäden an Platinen und an der Mechanik führen könnte.

( Lautsprecher in trockener, belüfteter Umgebung aufbewahren. Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen vermeiden. Der Akku darf weder großer Hitze noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

( Lautsprecheroberfläche muss sauber sein, darf aber nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden.

( Den Lautsprecher von Kindern fern halten.

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien/Lösungsmittel/aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Wichtiger Hinweis: Sollte Batterieflüssigkeit ausgelaufen sein, das Batteriefach mit einem weichen Tuch trockenwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland