Technaxx®  * Bedienungsanleitung

Jump Starter 10000mAh TX–78

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (untere Leiste “Konformitätserklärung”). Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Wichtige Hinweise * Dieses Gerät ist nur für PKWs geeignet (12V) !

( Dieses Gerät hat 4 LEDs. Leuchten nur 2 LEDs oder weniger, dann verwenden Sie das Gerät NICHT, um Ihr Auto zu starten! Es kann jedoch zum Laden anderer Digitalgeräte verwendet werden. ( Wenn Sie versuchten, Ihr Auto mehr als 3x erfolglos zu starten, so beenden Sie den Vorgang. Trennen Sie das Gerät vom Auto, um nicht andere Fahrzeug- komponenten zu beschädigen. ( Überprüfen Sie die Leistung des Geräts 1x monatlich und laden Sie es, damit es im Notfall zur Verfügung steht. ( Verwenden Sie das Gerät NICHT ständig zum Laden, dann hat es im Notfall möglicherweise keine ausreichende Kapazität. ( Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn keine externen Geräte geladen werden.

Besonderheiten

( 3-in-1 Powerbank: Starthilfe für die Fahrzeugbatterie, Laden (z.B. Smartphone, Tablet PC, usw.), Notlicht ( Starthilfe: Dieselautos mit bis zu 3L Motoren, Benziner mit bis zu 5L Motoren ( Integriertes Notlicht (3 Lichteffekte) ( Integrierter Schutz gegen Überstrom, Kurzschluss, Überlastung/Überladung und Überspannung ( 2 USB Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten ( 4-in-1 Ladekabel unterstützt Micro USB & Mini USB & Lightning & 30-Pin-Stecker ( Ideale Größe zum Verstauen im Handschuhfach

Technische Spezifikationen

| Jump Start Ausgang | 12V Ausgang zum Starten eines Autos |
| --- | --- |
| Startstrom / Spitzenstrom | 300A / 400A |
| Eingangsspannung | zuhause 15V/1A, im Auto 12V/1A |
| Ausgang (USB-Ports) | 5V/1A und 5V/2A |
| Batterieklemmen | Eingang: DC 10.8–15V 400A, Ausgang: DC 12V 400A |
| Akku | Lithium-Polymer Akku 10000mAh 3.7V / 36,63Wh |
| Ladezeit | ~4 Stunden |
| Ein vollständig geladenes Gerät kann ein iPhone 6S ~3 Mal laden. |
| Ein vollständig geladenes Gerät kann ~200 Mal verwendet werden. |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +60°C |
| Lagertemperatur | –10°C bis +60°C |
| Gewicht / Maße | 385g / (L) 16,5 x (B) 7,3 x (H) 2,8cm |
| Verpackungs- inhalt | Jump Starter 10000mAh TX-78, 4-in-1 USB-Kabel, Starterkabel mit Batterieklemmen, Netzteil für zuhause, Autoladegerät, Bedienungsanleitung |

Produktübersicht

| Battery clamps | Batterieklemmen |
| --- | --- |
| 12V Output for starting vehicle | 12V-Ausgang zum Starten von Autos |
| Switch button | Ein-/Austaste |
| Indicator lights | Kapazitätsstatus-LEDs |
| Working indicator light | Ladestatus-LED |
| 15V/1A Input | 15V/1A Eingang |
| Home charger / Car charger | Netzteil für zuhause / Autoladegerät |
| 5V/2A USB output | 5V/2A USB-Ausgang |
| 5V/1A USB output | 5V/1A USB-Ausgang |

Ein-/Austaste und Kapazitätsstatus-LEDs

- 1x die EIN-/AUSTASTE drücken zum Einschalten, und um die Kapazität zu überprüfen.

- Die EIN-/AUSTASTE für 2–3 Sekunden gedrückt halten, um die LED-Taschenlampe einzuschalten. Die 3 Betriebsmodi werden wie folgt durchlaufen: Blitzlicht, SOS, schnelles Warnlicht, Aus. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät hat einen Ausschaltmechanismus, heißt, es schaltet sich automatisch aus (um Energie zu sparen), wenn kein anderes externes Gerät zum Laden angeschlossen ist.

(3) Kapazitätsstatus-LEDs ( die EIN-/AUSTASTE drücken, die Kapazitätsstatus-LEDs leuchten. Leuchten 4 LEDs, so beträgt die Kapazität 75%-100% ( Leuchten 3 LEDs, so beträgt die Kapazität 50%-75% ( Leuchten 2 LEDs so beträgt die Kapazität 25%-50% ( Leuchtet 1 LED so beträgt die Kapazität 10%-25% ( Leuchtet keine LED, so beträgt die Kapazität 0%.

(4) Ladestatus-LEDs ( Schließen Sie das Netzteil am Gerät an blinken die Kapazitätsstatus-LEDs.

1. LED blinkt, die Ladekapazität beträgt ca. 0%-25% ( 2. LED blinkt, die Ladekapazität beträgt ca. 25%-50% ( 3. LED blinkt, die Ladekapazität beträgt ca. 50%-75% ( 4. LED blinkt, die Ladekapazität beträgt ca. 75%-100% ( Wenn alle 4 LEDs leuchten, ist das Gerät vollständig geladen.

Kapazitätsstatus-LEDs:

- Charging the device

Power indicator lights (LED) = Kapazitätsstatus-LEDs

Corresponding power = Entsprechende Kapazität

OFF / Flash / ON = AUS / Blinkt / AN (=Leuchten)

Verwenden Sie das 15V/1A Netzteil oder das 12V/1A Autoladegerät, um das Gerät zu laden, bis alle 4 LEDs leuchten (das Gerät ist dann vollständig geladen). Trennen Sie das Gerät dann vom Netzteil.

- Starthilfe (= Jump Start) für Fahrzeuge mit 12V-Bordnetz

  - Vergewissern Sie sich, dass 3 oder mehr Kapazitätsstatus-LEDs leuchten. Schließen Sie die Batterieklemmen an der Autobatterie an. Die rote Klemme muss am Pluspol (+) angeschlossen werden und	 die schwarze Klemme am Minuspol (–). Achten Sie auf guten Kontakt.

  - Schließen Sie den Stecker der Batterieklemmen am Jump Starter an.

  - Lassen Sie das Fahrzeug mit dem Zündschlüssel an.

  - Ziehen Sie den Stecker innerhalb von 15 Sekunden nach dem Fahrzeugstart ab.

  - Nehmen Sie die Batterieklemmen ab.

(6) Digitalgerät mit 5V-Eingang laden

- Wählen Sie das geeignete Datenkabel mit USB-Stecker.

- Schließen Sie den USB-Stecker am 5V-Ausgang des Jump Starters an.

- Schließen Sie das andere Ende des Datenkabels am Digitalgerät an. Dann drücken Sie die Ein-/Austaste, die LEDs leuchten und der Ladezyklus beginnt.

Beim Laden von Digitalgeräten über den 5V-Ausgang leuchten die LEDs ROT.

Störungsbehebung

Keine Reaktion beim Drücken der Ein-/Austaste auf dem Jump Starter ( Ursache: Geringe Spannung des Jump Starter ( Lösungsvorschlag: Jump Starter an 15V/1A Eingang zum Laden anschließen.

Warnhinweise

( Das Gerät nicht demontieren (Verlust der Garantie). Nur mit dem Originalnetzteil laden. ( Vergewissern Sie sich, dass der blaue Stecker fest am Gerät angeschlossen ist, anderenfalls ist Starthilfe nicht möglich, und die Kontakte können schmelzen. ( Fremd- starten Sie ein Fahrzeug nicht mit weniger als 75% Kapazität (3 LEDs oder leuchten). Das Gerät innerhalb von 30 Sekunden, nachdem das Fahrzeug angelassen wurde, abtrennen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sich aufbläht. Das Gerät kann nicht kontinuierlich zum Anlassen von Fahrzeugen verwendet werden. ( Zwischen den Startversuchen jeweils 30 Sekunden Pause einlegen. Nach 3malig fehlgeschlagenem Startversuch trennen Sie das Gerät bitte ab. ( Das Gerät wird schwer beschädigt, wenn ein Fahrzeug ständig damit gestartet wird. ( Darauf achten, dass die Batterieklemmen fest angeschlossen sind und guten Kontakt haben. Einen angerosteten oder verschmutzten Batteriepol vor dem Startversuch reinigen. Die rote Klemme muss am Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme am Minuspol angeschlossen werden. Ein Vertauschen der Pole kann zu Schäden am Fahrzeug führen. Ist der blaue Stecker des Batteriekabels am Gerät angeschlossen, dann dürfen die Klemmen nicht kurzgeschlossen werden. ( Das Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Schützen Sie es vor dem Zugriff von Kindern!

Aufbewahrung im Gebäude ( Bewahren Sie das Gerät vor dem Zugriff von Kindern geschützt auf. ( Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand von Feuer und Gegenständen, die heißer als 60°C sind. ( Bewahren Sie das Gerät vor ätzenden Gasen geschützt auf. ( Bewahren Sie das Gerät zwischen 15°C und 35°C auf; so kann es für 6 Monate gelagert werden.

Aufbewahrung im Fahrzeug ( Trennen Sie das Gerät ab und bewahren Sie es im Gebäude auf, sofern die Temperatur im Fahrzeug nicht zwischen –10°C und 60°C beträgt. ( Bewahren Sie das Gerät an geeigneter Stelle auf, damit es nicht durch Stöße beschädigt wird.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! Verletzungsrisiko! Batterien niemals ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland